КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «Гелиокс» KM03

ТУ 32.50.30-001-86677278-2017, Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8423

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Кушетка медицинская «Гелиокс»  KM03 (далее по  тексту-кушетка) ) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.

  - Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°С  и относительной влажности от 45% до 75%

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные параметры и размеры

    - Габаритные размеры KM03  (200x65x74) мм, ±10 мм.

    - Масса не более 18 кг.

2.2.   Характеристики:

2.2.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 150 кг

2.2.2 Кушетка состоит из двух секций – подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от -35 до 35 градусов

2.2.3 Подголовник и ложе изготовлены из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованы винил-кожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.

2.2.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм

2.2.5 Каркас кушетки имеет защитное покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожара-безопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания

2.2.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2

2.2.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

2.2.8 Средний срок службы кушетки до списания не менее 6 лет

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки изделия:

| Подголовник(мягкая часть) | 1 шт |
| --- | --- |
| Ложе(мягкая часть) | 1 шт |
| Каркас подголовника в сборе | 1 шт |
| Ножки в сборе | 2 шт |
| Поперечная тяга | 3 шт |
| Растомат | 2 шт |
| Болт М10х50 | 6 шт |
| Болт М8х50 | 2 шт |
| Болт М8х45 | 2 шт |
| Гайка самоконтр М8 | 4 шт |
| Шайба 10 | 6 шт |
| Шайба 8 | 6 шт |
| Шайба 8 пластиковая | 2 шт |
| Саморез 4х16 | 22 шт |
| Заглушка 30х15 | 4 шт |
| Заглушка 25Х25 | 2 шт |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт |

- УСТРОЙСТО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1  Кушетки состоят из  каркаса, ложа и подголовника

4.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения

4.3 Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от -35° до 35°

- УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1  К сборке кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее инструкцию, конструкцию изделия и правила эксплуатации

- ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

6.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов

6.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия

6.3 Проверить комплектность

6.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей(1-3% раствор хлорамина)

- ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящей инструкции

7.2 Осуществить сборку согласно инструкции

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.

9.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.

9.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

9.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

9.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.

9.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

10.3 Рассчетный срок службы изделия – 10 лет.

10.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин

на поверхности.

10.5 Гарантия утрачивает силу, если:

- поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения

- повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта

- неуполномоченной стороной

10.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.

10.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

10.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на pемонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» KM03

Дата продажи " _____ " _____________________ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей:  __________________________
                       ____________________________________________________________________________
                       ____________________________________________________________________________
                       ____________________________________________________________________________
                       Дата ремонтных работ(замены) __________________________________

Производитель		                                              Заказчик

Подпись _________________ 			Подпись _________________

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КУШЕТКИ :